Utilisation de Wireshark pour voir le trafic réseau

Analyse d’une trame http (serveur web non sécurisé)

Manipulation:

-Menu capture option: eno1, démarrer
-Firefox requête URL, http://www.lyceefavard-gueret.fr/
-Dans Wireshark: cliquer sur stop
-Appliquer un filtre HTTP (display filter)
-Sélectionner la ligne HTTP/1.1 200 OK (text/html)
-Clique droit, copier, «Copy Bytes as HEX + ASCII dump»

Adresse Ip destination: 172.18.58.150, AC 12 3A 89;
Adresse Ip source: 80.247.226.42, 50 f7 e2 2a;
Adresse Mac destination: 50 65 f3 4f bc 29;
Adresse Mac source: 54 9f 35 19 61 a4;

Port source: 00 50

Texte Copié:

0000 50 65 f3 4f bc 29 54 9f 35 19 61 a4 08 00 45 00 Pe.O.)T.5.a...E.
0010 06 67 ed 56 40 00 36 06 37 7d 50 f7 e2 2a ac 12 .g.V@.6.7}P..*..
0020 3a 89 00 50 88 dc 82 e9 da c4 18 b0 72 0b 80 18 :..P........r...
0030 00 7a 20 17 00 00 01 01 08 0a 40 ec 99 d6 f4 63 .z .......@....c
0040 34 19 74 65 2f 66 61 76 61 72 64 32 33 2d 6d 6f 4.te/favard23-mo
0050 64 65 6c 65 34 2f 6a 73 2f 73 65 6c 65 63 74 6e dele4/js/selectn
0060 61 76 2e 6d 69 6e 2e 6a 73 22 3e 3c 2f 73 63 72 av.min.js"></scr
0070 69 70 74 3e 0d 0a 3c 73 63 72 69 70 74 20 73 72 ipt>..<script sr
0080 63 3d 22 2e 2e 2f 74 65 6d 70 6c 61 74 65 2f 66 c="../template/f
0090 61 76 61 72 64 32 33 2d 6d 6f 64 65 6c 65 34 2f avard23-modele4/
00a0 6a 73 2f 68 74 6d 6c 35 6d 65 64 69 61 2e 6d 69 js/html5media.mi
00b0 6e 2e 6a 73 22 3e 3c 2f 73 63 72 69 70 74 3e 20 n.js"></script>
00c0 3c 21 2d 2d 20 43 72 6f 73 73 2d 62 72 6f 77 73 <!-- Cross-brows
00d0 65 72 20 73 6f 6c 75 74 69 6f 6e 20 66 6f 72 20 er solution for
00e0 65 6d 62 65 64 64 69 6e 67 20 48 54 4d 4c 35 20 embedding HTML5
...
05a0 72 65 72 29 3b 0d 0a 0d 0a 09 76 61 72 20 69 6d rer);.....var im
05b0 61 67 65 20 3d 20 6e 65 77 20 49 6d 61 67 65 28 age = new Image(
05d0 72 63 20 3d 20 6c 69 65 6e 3b 0d 0a 7d 29 28 29 rc = lien;..})()
05e0 3b 0d 0a 3c 2f 73 63 72 69 70 74 3e 0d 0a 3c 6e ;..</script>..<n
05f0 6f 73 63 72 69 70 74 3e 0d 0a 3c 69 6d 67 20 77 oscript>..<img w
0600 69 64 74 68 3d 22 31 22 20 68 65 69 67 68 74 3d idth="1" height=
0610 22 31 22 20 73 72 63 3d 22 2f 69 73 65 6e 73 5f "1" src="/isens_
0620 6d 61 72 6b 65 72 2e 70 68 70 3f 76 65 72 73 69 marker.php?versi
0630 6f 6e 3d 39 26 70 61 67 65 3d 41 63 63 75 65 69 on=9&page=Accuei
0640 6c 22 20 61 6c 74 3d 22 22 20 2f 3e 0d 0a 3c 2f l" alt="" />..</
0650 6e 6f 73 63 72 69 70 74 3e 0d 0a 09 3c 2f 62 6f noscript>...</bo
0660 64 79 3e 0d 0a 3c 2f 68 74 6d 6c 3e 0d 0a 0d 0a dy>..</html>....
0670 30 0d 0a 0d 0a 0.…

Analyse d’une trame ICMP

  1. 1 Requête

Adresse Ip destination: ac 12 3a 94;
Adresse Ip source: ac 12 3a 89;
Adresse Mac destination: 50 65 f3 4f bc 1d;
Adresse Mac source: 50 65 f3 4f bc 29;

Port source: 08

0000 50 65 f3 4f bc 1d 50 65 f3 4f bc 29 08 00 45 00 Pe.O..Pe.O.)..E.
0010 00 54 5c 8c 40 00 40 01 10 db ac 12 3a 89 ac 12 .T\.@.@.....:...
0020 3a 94 08 00 ac f5 00 01 00 01 ea 59 1d 65 00 00 :..........Y.e..
0030 00 00 7d 76 07 00 00 00 00 00 10 11 12 13 14 15 ..}v............
0040 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25 .......... !"#$%
0050 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35 &'()*+,-./012345
0060 36 37 67

  1. 2 Réponse

Adresse Ip destination: ac 12 3a 89;
Adresse Ip source: ac 12 3a 94;
Adresse Mac destination: 50 65 f3 4f bc 29;
Adresse Mac source: 50 65 f3 4f bc 1d;

Port source: 00

0000 50 65 f3 4f bc 29 50 65 f3 4f bc 1d 08 00 45 00 Pe.O.)Pe.O....E.
0010 00 54 72 b1 00 00 40 01 3a b6 ac 12 3a 94 ac 12 .Tr...@.:...:...
0020 3a 89 00 00 b4 f5 00 01 00 01 ea 59 1d 65 00 00 :..........Y.e..
0030 00 00 7d 76 07 00 00 00 00 00 10 11 12 13 14 15 ..}v............
0040 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25 .......... !"#$%
0050 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35 &'()*+,-./012345
0060 36 37 67